ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧЕРВЯЧНЫХ РЕДУКТОРОВ И МОТОР-РЕДУКТОРОВ

NMRV

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧЕРВЯЧНЫХ РЕДУКТОРОВ И МОТОР-РЕДУКТОРОВ

1. Назначение и область применения:	3

2. Технические данные:	3

3. Требования техники безопасности:	4

4. Транспортировка:	4

5. Снятие консервирующего слоя:	4

6. Установка и ввод в эксплуатацию	4

7.  Смазка и ремонт	4

8. Хранение:	5

9. Запасные части:	5

10.  Принадлежности:	5

11. Гарантия:	6

# 1. Назначение и область применения:

Червячные редукторы и мотор-редукторы являются приводом общепромышленного применения. Червячный редуктор или мотор-редуктор сопрягается с другим устройством стандартно при помощи полого вала или выходного вала. Мотор-редуктор может быть установлен и работать в среде согласно стандарту. ”Электрооборудование промышленных машин: Часть 1: Общие требования”.

# 2. Технические данные:

Каждый червячный редуктор или мотор-редуктор оснащается заводской табличкой:

TYPE: модель

SN: заводской номер

I: передаточное отношение

Модель NMRV:	червячный мотор-редуктор с полым входным валом в комбинации с фланцем для монтажа электродвигателя согласно МЭК (IEC). Для достижения компактного дизайна используется по возможности электродвигатель модели IM B14 (IM 3681).

Модель  DRV:	комбинация червячных редукторов, используемая для достижения больших передаточных отношений.

Материал комплектующих :

- корпуса  типоразмеров 030 – 090 алюминий

- корпуса типоразмеров 110 – 150 чугун

- лапы и фланцы типоразмеров 030 – 090 алюминий

- лапы и фланцы  типоразмеров 110 – 150 – чугун

- червяк – сталь

- червячное колесо  –бронза

- смазка – синтетическое масло

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ В ЗАКАЗЕ:

NMRV- 040 - 30 - 47 -B3 - 0,37

- NMRV - червячный мотор-редуктор

- 040 - типоразмер мотор-редуктора

- 30 - передаточное отношение

- 47 – частота вращения выходного вала мотор-редуктора, [об/мин]

- B3 - вариант исполнения/способ монтажа мотор-редуктора

- 0,37 - мощность электродвигателя [кВт]

Допускаемая радиальная консольная нагрузка на выходном валу (Н).

| i | n2 | RV030 | RV040 | RV050 | RV063 | RV075 | RV090 | RV110 | RV130 | RV150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 280 | 599 | 1149 | 1586 | 2062 | 2428 | 2687 | 3389 | 4433 | 5319 |
| 7.5 | 186 | 691 | 1325 | 1829 | 2378 | 2799 | 3098 | 3908 | 5112 | 6134 |
| 10 | 140 | 758 | 1454 | 2007 | 2609 | 3072 | 3400 | 4288 | 5610 | 6732 |
| 15 | 94 | 868 | 1665 | 2298 | 2988 | 3518 | 3893 | 4910 | 6424 | 7708 |
| 20 | 70 | 954 | 1829 | 2525 | 3283 | 3665 | 4277 | 5395 | 7057 | 8460 |
| 25 | 56 | 1033 | 1981 | 2735 | 3556 | 4187 | 4633 | 5844 | 7645 | 9170 |
| 30 | 47 | 1086 | 2087 | 2881 | 3745 | 4410 | 4880 | 6155 | 8052 | 9660 |
| 40 | 35 | 1204 | 2309 | 3188 | 4145 | 4880 | 5401 | 6812 | 8912 | 10690 |
| 50 | 28 | 1296 | 2485 | 3431 | 4461 | 5252 | 5812 | 7331 | 9590 | 11590 |
| 60 | 24 | 1381 | 2649 | 3658 | 4756 | 5599 | 6196 | 7815 | 10224 | 12260 |
| 80 | 18 | 1516 | 2907 | 4014 | 5218 | 6144 | 6799 | 8576 | 11219 | 13540 |
| 100 | 14 | 1638 | 3142 | 4338 | 5639 | 6639 | 7348 | 9268 | 12124 | 14000 |

# 3. Требования техники безопасности:

Червячный мотор-редуктор должен быть надежно закреплен. Вращающиеся элементы должны быть закрыты защитным кожухом с предупредительной маркировкой. Червячный редуктор запрещено перегружать, в случае опасности перегрузки в момент пуска, при ударах или блокировке установить предохранительную муфту. Запрещено превышать радиальную нагрузку Frad на выходном валу.

# 4. Транспортировка:

Червячные редукторы и мотор-редукторы стандартно поставляются в деревянной таре, законсервированными сроком на 3 месяца в консерванте RUST PEL 51 NAL и зафиксированными от передвижения в таре. Тару с редукторами беречь от опрокидывания, сотрясений и падения. До открытия проверить тару на возможность ее повреждения.

# 5. Снятие консервирующего слоя:

Консервирующий слой не снимать. В случае нанесения лакокрасочного покрытия нужно снять консервирующий слой средством, которое не повреждает резиновое уплотнение или уже нанесенный слой лака.

# 6. Установка и ввод в эксплуатацию

Перед установкой редуктора выполнить следующие требования :

- устранить воздействие наружных вибраций и высокой окружающая температуры, препятствия потоку воздуха и источники тепла в месте установки редуктора

- использовать предохранительные муфты и выключатели в случае нагрузки с ударами; невыполнение этого требования может повлечь за собой          повреждение редуктора

- сопряженные валы устанавливать  соосно

- установить муфты согласно инструкции поставщика муфт

- проверить , чтобы отверстия деталей , сопряженных посадкой с натягом с выходным валом были изготовлены с полем допуска Н7 и зафиксированы рессорами; до начала монтажа тщательно очистить пригнанные поверхности

- проверить , чтобы диаметры валов, вводимых в полый вал, были изготовлены с полем допуска h7 ; до начала монтажа тщательно очистить пригнанные поверхности

- редуктор устанавливать на плоскую обработанную поверхность или на соосный вал

- зафиксировать детали, надетые на вал, при помощи резьбы на торцовой стороне вала

- убедиться в фиксации соединительного и полого валов на всей длине

- проверить уровень масла , в случае необходимости долить (см. таблицу 7.2.)

- установить отдушину в верхнюю точку в зависимости от монтажной позиции

- перед началом эксплуатации проверить уровень в редукторе

- запуск редуктора без смазки запрещён!!!

- защищать редукторы от воздействия прямых солнечных лучей и  экстремальных климатических условий

- если редуктор долгое время не будет находится в эксплуатации , выполнить комплекс мер согласно главе ”Хранение”.

# 7.  Смазка и ремонт

Уплотнительный манжет вала заменяется в случае его повреждения или   ухудшения его функции.

Замена смазочного материала – редукторы стандартно оснащаются синтетической смазкой. Заливка минерального масла – только после согласования с заказчиком. Минеральное масло заменить впервые после 400 часов эксплуатации,  и потом каждые 4000 часов работы.

Синтетические и минеральные смазочные материалы запрещено смешивать. При изменении марки или сорта смазочного материала редуктор необходимо тщательно промыть.

Таблица  12.1    Периодичность смазки – часы

| Температура (оС) | Тип нагрузки | Минеральное масло | Синтетическое масло | ВНИМАНИЕ: * размер 030–090 поставляется с наполнителем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 60 | постоянная | 4000 | длительная |  |
| ( 60 | прерывистая | 6000 |  |  |
| ( 60 | постоянная | 2000 |  | * размер 110–150 поставляется с наполнителем |
| ( 60 | прерывистая | 4000 |  |  |

Очистка - 	Смазочный материал слить и редуктор промыть средством, которое не оказывает воздействия на резиновую манжету (уплотнение) вала и лак. Редуктор высушить и залить маслом ( см. таблицу 7.2. ) .

Замену сорта смазочного материала рекомендуется рассмотреть с заводом–изготовителем.

| Сорт масла Температура окруж. среды Производитель | Минеральное масло | Синтетическое масло |
| --- | --- | --- |
| SHELL | OMALA EP 220 | OMALA HD 220 |
| ESSO | SPARTAN EP 320 | GLYCOLUBE 220 |
| BP | ENERGOL GR-XP 220 | ENERSYN GP-XP 220 |
| IP | MELLANA 220 | TELESIA 220 |
| MOBIL | MOBIL GEAR 630 | GLYCOIL 30 |
| OPTIMOL | OPTIGEAR BM 220 | OPTIFLEX A 220 |
| PARAMO | PARAMOL CLP 220 |  |
| OMV | GEAR HST 220 | GEAR PG 460 |
| CASTROL | OPTIGEAR 220 | OPTIFLEX 220 |
| TOTAL |  | CARTER EP/HT 220 |

#### Таблица 7.2    Количество смазочного материала

| NMRV | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | 0,042 | 0,081 | 0,153 | 0,3 | 0,58 | 1,02 | 3,02 | 4,55 | 6,0 |
| В8 |  |  |  |  |  |  | 2,25 | 3,35 | 5,0 |
| В6,В7 |  |  |  |  |  |  | 2,55 | 3,55 |  |
| V5,V6 |  |  |  |  |  |  | 3,02 | 4,55 | 6,0 |

Монтажные позиции.

#### Ремонт -   Непрофессиональный ремонт может повлечь за собой повреждение редуктора.

#### Производитель может выполнить профессиональный послегарантийный ремонт червячных редукторов и мотор-редукторов.

# 8. Хранение:

Если червячный редуктор или мотор-редуктор должен храниться или быть долгое время в нерабочем состоянии, то наружные рабочие поверхности должны быть защищены от коррозии. Эта защита должна производиться по характеру окружающей среды и типу покрытия-консерванта.  Помещение для хранения должно быть по возможности непыльное, сухое и без вибраций. Температура складских помещений должна лежать в диапазоне 0 – 40оС (( 10оС). Редукторы с заливными отверстиями необходимо заполнить маслом и закрыть пробкой. Рекомендуется один раз в 3–4 месяца прокрутить вал по крайней мере на один оборот. Редукторы с залитым маслом должны храниться в монтажной позиции, тоже самое касается транспортировки. Длительное хранение на открытой площади или в неблагоприятной среде необходимо согласовать с заводом–изготовителем.

# 9. Запасные части:

Заказывая самостоятельные запасные части, нужно добавить к номеру и наименованию детали комплектное типовое обозначение или же заводской номер червячного редуктора или мотор-редуктора; то же самое касается заказа нового червячного редуктора или мотор-редуктора .

# 10.  Принадлежности:

В полый выходной вал можно вставить  односторонний или двухсторонний вал.Валы поставляются со шпонками.

Односторонний и двухсторонний выходной вал.

|  | d(h6) | T | T1 | L1 | Z | Z1 | m | b1 | t1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 14 | 30 | 32.5 | 63 | 102 | 128 | M6 | 5 | 16 |
| 40 | 18 | 40 | 43 | 78 | 128 | 164 | М6 | 6 | 20.5 |
| 50 | 25 | 50 | 53.5 | 92 | 153 | 199 | М10 | 8 | 28 |
| 63 | 25 | 50 | 53.5 | 112 | 173 | 219 | М10 | 8 | 28 |
| 75 | 28 | 60 | 63.5 | 120 | 192 | 247 | М10 | 8 | 31 |
| 90 | 35 | 80 | 84.5 | 140 | 234 | 309 | М12 | 10 | 38 |
| 110 | 42 | 80 | 84.5 | 155 | 249 | 324 | М16 | 12 | 45 |
| 130 | 45 | 80 | 85 | 170 | 265 | 340 | М16 | 14 | 48.5 |
| 150 | 50 | 82 | 87 | 200 | 297 | 374 | М16 | 14 | 53,5 |

| Реактивная штанга. | L Н К D R В 30 85 14 24 8 15 4 40 100 14 31.5 10 18 4 50 100 14 36.5 10 18 4 63 150 14 49 10 18 6 75 200 25 47.5 20 30 6 90 200 25 57.5 20 30 6 110 250 30 62 25 35 6 130 250 30 69 25 35 6 |
| --- | --- |

Подшипники и манжетное уплотнение.

| Тип | Манжетное уплотнение | Манжетное уплотнение | Тип | Манжетное уплотнение | Подшипники | Подшипники | Подшипники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 030 | φ32X7 | φ20Xφ30X7 | 030 | φ25Xφ47X7 | 61904 | 6201 | 16005 |
| 040 | φ40X7 | φ25Xφ35X7 | 040 | φ30Xφ40X7 | 6005 | 6203 | 6006 |
| 050 | φ47X7 | φ30Xφ47X7 | 050 | φ40Xφ62X8 | 6006 | 6204 | 6008 |
| 063 | φ52X7 | φ35Xφ52X8 | 063 | φ45Xφ65X8 | 6007 | 6205 | 6009 |
| 075 | φ62X7 | φ40Xφ60X8 | 075 | φ50Xφ72X8 | 32008 | 30206 | 6010 |
| 090 | φ62X7 | φ40Xφ60X8 | 090 | φ60Xφ85X8 | 32008 | 30206 | 6012 |
| 110 | φ72X7 | φ50Xφ68X8 | 110 | φ65Xφ85X8 | 32010 | 32207 | 6013 |
| 130 | φ72X7 | φ50Xφ68X8 | 130 | φ70Xφ90X8 | 32010 | 32207 | 6014 |
| 150 | φ85X10 | φ65Xφ90X10 | 150 | φ90Xφ120X10 | 6013 | 6209 | 6018 |

# 11. Гарантия:

Срок гарантии на мотор-редуктор составляет 12 месяцев с момента покупки.

Выходной контроль проводится согласно директиве  и Инструкции по качеству.

АКТ ПЕРЕДАЧИ

Обозначение:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Заводской номер:			..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Выходной контроль качества		Дата:			    Проверил: